# VIŠER - Beograd

Audio i video tehnologije

Ozvučavanje

Akustička povratna sprega

# Pitanja i odgovori

- Kada u sistemu ozvučavanja postoji akustička povratna sprega?

Akustička povratna sprega uvek postoji kada je otvoreni mikrofon u sistemu ozvučavanja izložen polju zvučnih talasa zvučnika povezanog u isti sistem.

- Kada će u sistemu ozvučvanja doći do pozitivne oscilatorne povratne sprege i kako se ona manifestuje?

Ako je signal zvučnika koji se vrati do otvorenog mikrofona, u fazi, a po nivou  jednak nivou ulaznog signala, nastaje pozitivna oscilatorna povratna sprega. Ona se manifestuje “neprijatnim zviždanjem” na datoj frekvenciji.

- Na koje se sve načine može smanjiti bojazan od pozitivne akustičke povratne sprege u otvorenom prostoru?

Postavljanjem zvučnika dalje od mikrofona,

Postavljanjem mikrofona bliže izvoru,

Okretanjem mikrofona u smeru najslabijeg zračenja zvučnika,

Usmeravanjem zvučnika u pravcu male osetljivosti mikrofona.

- Kako se manifestuje blizina regenerativne pozitivne povratne sprege na brzinu opadanja zvuka (vreme reverberacije) u prostoriji?

Blizina pozitivne povratne sprege produžava vreme opadanja zvuka u prostoriji, slika 1.

Slika 1. Utivaj blizine regenerativne povratne sprege na vreme opadanja zvuka u prostoriji

- Šta je razlog da se pomeranjem mikrofona za relativno malo rastojanje oko svog početnog položaja može smanjiti utisaj pozitivne povratne sprege?

Malim pomeranjem mikrofona menja se faza signala koji od zvučnika stiže do mikrofona na frekvenciji koja je najbliža tački oscilovanja. Ova promena faze čini da direktni i pojačani signal na mestu mikrofona ponovo nisu u fazi što je bio uslov za pojavu regenerativne povratne sprege.

- Da li se pojava regenerativne povratne sprege može sprečiti malom promenom frekvencije signala i u kojim slučajevima se ovo primenjuje?

# Može, i ovaj postupak se primenjuje kada je u pitanju pojačanje signala govora.

- Koji se tipovi filtara najčešće koriste za ekvalizaciju sistema za pojačanje zvuka.

Trećinsko - oktavni filtri, po pravilu sa karakteristikom slabljenja. U izuzetnim slučajevima mogu se upotrebiti i uskopojasni filtri nepropusnici opsega, samostalno, ili kao dopuna ovim prethodnim

- Koji parametri sistema za pojačanje zvuka u najvećoj meri utiču na promenu faze signala koji pojačan od zvučnika stiže do mikrofona?

To su rastojanje između zvučnika i mikrofona D1 i frekvecija signala f.