# VIŠER- Beograd

Audio i video tehnologije

Ozvučavanje

Sektorsko ozvučavanje – sistem došaptavanja

# Pitanja i odgovori

- Koji su razlozi da se audio sistemi često ralizuju sa distribuiranim zvučnicima, odnosno da sae primeni sektorsko oyvučavanje?

Kada nema pogodnog mesta za centralno postavljanje zvučnika, kada je oblik površine koju treba ozvučiti komplikovan, kada je površina suviše velika (dimenzije veće od približno 100 m) i kada postoji ometanje šire okoline površine koja se ozvučava.

- Koje su prednosti sistema za ozvučavanje otvorenog prostora sa centralnim rasporedom zvučnika?

Lakša montaža i servis i jeftinije instalacije.

- Koji su glavni problemi kod sistema za ozvučavanje otvorenog prostora sa centralnim rasporedom zvučnika?

Slabljenje zvuka usled uticaja atmosferskih faktora, jako veliki nivoi zvuka za bliže slušaoce i često veliki i ometajući nivoi zvuka izvan površina ozvučavanja.

- Koji je osnovni problem kod sistema za ozvučavanje otvorenog prostora sa distribuiranim rasporedom zvučnika?

Može se pojaviti dvostruki zvuk (vremensko kašnjenje između pojedinih izvora zvuka mora biti manje od 50 ms).

- Šta se podrazuemva pod „sistemom došaptavanja“?

Kada su zvučnici kod sektorskog ozvučavanja raspoređeni vrlo gusto u tavanici, iznad glava slušalaca, imamo tzv. sistem došaptavanja

- Objasniti šta je ugao pokrivanja zvučnika u ravni normalnoj na njegovu osu.

Ugao  pod kojim je nivo zvuka u ravni normalnoj na osu zvučnika manji za 6 dB u odnosu na nivo zvuka po osi zvučnika označava se sa  a njegova dvostruka vrednost ,  naziva se uglom pokrivanja zvučnika.

- Objasniti šta je zona pokrivanja zvučnika u ravni normalnoj na njegovu osu.

# Uglu  u ravni normalnoj na osu zvučnika odgovara krug poluprečnika

Površinu kruga čiji je poluprečnik r (-6) nazivamo zonom pokrivanja zvučnika u datoj ravni normalnoj na osu zvučnika.

- Navesti i skicirati dva najčešća načina rasporeda zvučnika kod sektorskih sistema ozvučavanja sa zvučnima u tavanici?

Kvadratni i heksagonalni.

- Objasniti šta je, i od čega zavisi, uniformnost pokrivanja u sistemima ozvučavanja sa zvučnicima iz tavanice.

Uniformnost pokrivanja (L = Lmax - Lmin predstavlja ukupnu varijaciju nivoa zvučnog pritiska na visini glava slušalaca. Zavisi od gustine zvučnika odnosno broja zvučnika po jedinici površine koja se ozvučava.

Takođe se može kazati da zavisi od oblika  rasporeda (kvadratni, heksagonalni) i stepena međusobnog preklapanja (minimalno, od ivice do ivice, od centra do centra) zvučnika.

- Od čega zavisi razumljivost govora u sektorskim sistemima ozvučavanja sa N identičnih izvora u datoj prostoriji?

Prema izrazu razumljivost govora zavisi od izabranog rasporeda zvučnika (Lmax) i visine h na kojoj su zvučnici postavljeni (Izvor i prostorija su već definisani a time  i V, Q0, T , N).